## Slide 1
9/1. Az ábrán látható 4 test egy elhanyagolható tömegű keretre van rögzítve.
a) Számoljuk ki a kerettel összefogott testek y1, y2, ill. y3 tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát!
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x

## Slide 2
9/1. Az ábrán látható 4 test egy elhanyagolható tömegű keretre van rögzítve.
a) Számoljuk ki a kerettel összefogott testek y1, y2, ill. y3 tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát!
A keretet vízszintes helyzetbe fordítjuk, az y1 forgástengelyt vízszintesen rögzítjük, majd a keretet
(az x tengelyt) elengedjük, így a keret a testekkel a vízszintes helyzetű y1 tengely körül függőleges síkban forogni kezd.
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x
b) Adjuk meg a keret szöggyorsulását a kiinduló helyzetben!
c) Adjuk meg a 4 kg-os és az 1 kg-os test gyorsulását a kiinduló helyzetben!
d) Mekkora a gravitációs erők forgatónyomatéka az y1 tengelyre, amikor a keret a vízszintessel 30-os szöget zár be?
e) Adjuk meg a keret szögsebességét a vízszintessel bezárt szög függvényében!
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x

## Slide 3
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x
Megoldás
a) Mivel a keret tömege elhanyagolható, csak a 4 testtel kell számolnunk, és tudjuk, hogy pontrendszer tehetetlenségi nyomatéka  =  (mi·ℓi2).
ℓi, az egyes testek távolsága a forgástengelytől jelen esetben az y1, y2, y3 forgástengely és az egyes testek x koordinátájából számítható, mert a forgástengelyek merőlegesek az x tengelyre.
.

## Slide 4
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
x
Megoldás
a) Mivel a keret tömege elhanyagolható, csak a 4 testtel kell számolnunk, és tudjuk, hogy pontrendszer tehetetlenségi nyomatéka  =  (mi·ℓi2).
ℓi, az egyes testek távolsága a forgástengelytől jelen esetben az y1, y2, y3 forgástengely és az egyes testek x koordinátájából számítható, mert a forgástengelyek merőlegesek az x tengelyre.
Az y1 tengely az x1 = 0 -nál van, ezért az erre a tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték számításánál
ℓ4 kg = x4 kg – x1 = 1–0 = 1 m;
ℓ3 kg = x3 kg – x1 = 2–0 = 2 m;
ℓ2 kg = x2 kg – x1 = 3–0 = 3 m;
ℓ1 kg = x1 kg – x1 = 4–0 = 4 m;
tehát
y1 = 412 + 322 + 232 + 142 = 50 kgm2.

## Slide 5
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
x
Az y2 tengely az x2 = 0 -nál van, ezért az erre a tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték számításánál
ℓ4 kg = x4 kg – x2 = 1–2 = –1 m;
ℓ3 kg = x3 kg – x2 = 2–2 = 0 m;
ℓ2 kg = x2 kg – x2 = 3–2 = 1 m;
ℓ1 kg = x1 kg – x2 = 4–2 = 2 m;
tehát
y2 = 4(–1)2 + 302 + 212 + 122 = 10 kgm2.

## Slide 6
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y3
x
Az y2 tengely az x2 = 0 -nál van, ezért az erre a tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték számításánál
ℓ4 kg = x4 kg – x2 = 1–2 = –1 m;
ℓ3 kg = x3 kg – x2 = 2–2 = 0 m;
ℓ2 kg = x2 kg – x2 = 3–2 = 1 m;
ℓ1 kg = x1 kg – x2 = 4–2 = 2 m;
tehát
y2 = 4(–1)2 + 302 + 212 + 122 = 10 kgm2.
Az y3 tengely az x3 = 3 -nál van, ezért az erre a tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték számításánál
ℓ4 kg = x4 kg – x3 = 1–3 = –2 m;
ℓ3 kg = x3 kg – x3 = 2–3 = –1 m;
ℓ2 kg = x2 kg – x3 = 3–3 = 0 m;
ℓ1 kg = x1 kg – x3 = 4–3 = 1 m;
tehát
y3 = 4(–2)2 + 3(–1)2 + 202 + 112 = 20 kgm2 .

## Slide 7
Látható, hogy az y2 tengelyre a legkisebb a tehetetlenségi nyomaték.
Számoljuk ki a tömegközéppont xs koordinátáját:
xs = (ximi)/(mi) = (14+23+32+41)/(4+3+2+1) = 2 m,
vagyis az y2 tengely éppen a tömegközépponton megy át,
vagyis most y2 = s.
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x

## Slide 8
Látható, hogy az y2 tengelyre a legkisebb a tehetetlenségi nyomaték.
Számoljuk ki a tömegközéppont x koordinátáját:
xs = (ximi)/(mi) = (14+23+32+41)/(4+3+2+1) = 2 m,
vagyis az y2 tengely éppen a tömegközépponton megy át,
vagyis most y2 = s.
A Steiner-tétel szerint a tömegközépponton átmenő tengelyre
vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték a legkisebb (párhuzamos tengelyek esetén).
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x
A másik két tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot számolhatjuk a Steiner-tétel alkalmazásával:
p = s + (mi)d2 ,
ahol a d a távolság a súlyponton átmenő ill. a másik tengely között.
A tömegközéppont xs = 2 m, az ezen átmenő tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték s = 10 kgm2; mi = 4+3+2+1 = 10 kg;

## Slide 9
Látható, hogy az y2 tengelyre a legkisebb a tehetetlenségi nyomaték.
Számoljuk ki a tömegközéppont x koordinátáját:
xs = (ximi)/(mi) = (14+23+32+41)/(4+3+2+1) = 2 m,
vagyis az y2 tengely éppen a tömegközépponton megy át,
vagyis most y2 = s.
A Steiner-tétel szerint a tömegközépponton átmenő tengelyre
vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték a legkisebb (párhuzamos tengelyek esetén).
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
x
A másik két tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot számolhatjuk a Steiner-tétel alkalmazásával:
p = s + (mi)d2 ,
ahol a d a távolság a súlyponton átmenő ill. a másik tengely között.
A tömegközéppont xs = 2 m, az ezen átmenő tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték s = 10 kgm2; mi = 4+3+2+1 = 10 kg;
az y1 tengely távolsága a súlyponton átmenő y2 tengelytől d1 = │x1 – xs│ = 2 m:
y1 = s + (mi)d12 = 10 + 1022 = 10 + 40 = 50 kgm2.

## Slide 10
Látható, hogy az y2 tengelyre a legkisebb a tehetetlenségi nyomaték.
Számoljuk ki a tömegközéppont x koordinátáját:
xs = (ximi)/(mi) = (14+23+32+41)/(4+3+2+1) = 2 m,
vagyis az y2 tengely éppen a tömegközépponton megy át,
vagyis most y2 = s.
A Steiner-tétel szerint a tömegközépponton átmenő tengelyre
vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték a legkisebb (párhuzamos tengelyek esetén).
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x
A másik két tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot számolhatjuk a Steiner-tétel alkalmazásával:
p = s + (mi)d2 ,
ahol a d a távolság a súlyponton átmenő ill. a másik tengely között.
A tömegközéppont xs = 2 m, az ezen átmenő tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték s = 10 kgm2; mi = 4+3+2+1 = 10 kg;
az y1 tengely távolsága a súlyponton átmenő y2 tengelytől d1 = │x1 – xs│ = 2 m:
y1 = s + (mi)d12 = 10 + 1022 = 10 + 40 = 50 kgm2.
az y3 tengely távolsága a súlyponton átmenő y2 tengelytől d3 = │x3 – xs│ = 1 m:
y3 = s + (mi)d32 = 10 + 1012 = 10 + 10 = 20 kgm2.

## Slide 11
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
4 m
0
2 m
1 m
2 m
3 m
y2
y3
x
Az y1 ill. az y3 tengelyre vonatkoztatott y1 és y3 tehetetlenségi nyomatékok között viszont nem alkalmazható a Steiner-tétel, mert közülük egyik sem a súlyponton átmenő tengely!
y3 = 20 kgm2, d = 3 m: y1 ≠ y3 + 1032
Ha pl. y3 ismeretében a Steiner-tétel alkalmazásával szeretnénk kiszámolni y1 értékét, akkor először xs meghatározása után s értékét kell kiszámolni:
y3 = s + (mi)d32  s = y3 – (mi)d32 = 20 – 1012 = 20 – 10 = 10 kgm2,
majd második lépésben már alkalmazható a Steiner-tétel:
y1 = s + (mi)d12 = 10 + 1022 = 10 + 40 = 50 kgm2.
Ennél a feladatnál ez utóbbi számolás nem rövidebb, mint a  =  (mi·ℓi2) képlet alkalmazása, de hasznos lehet így számolni olyan bonyolultabb testeknél, amiknek nehéz lenne kiszámolni a tehetetlenségi nyomatékát, viszont ismert a tehetetlenségi nyomaték egy olyan tengelyre, ami nem a súlypontján megy át.

## Slide 12
A keretet vízszintes helyzetbe fordítjuk, az y1 forgástengelyt vízszintesen rögzítjük, majd a keretet (az x tengelyt) elengedjük, így a keret a testekkel a vízszintes helyzetű y1 tengely körül függőleges síkban forogni kezd.
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x
b) Adjuk meg a keret szöggyorsulását a kiinduló helyzetben!
Alkalmazzuk az impulzusmomentum-tételt: M = .
Merev test rögzített tengely körüli forgásánál L =   = , tehát
M = .

## Slide 13
A keretet vízszintes helyzetbe fordítjuk, az y1 forgástengelyt vízszintesen rögzítjük, majd a keretet (az x tengelyt) elengedjük, így a keret a testekkel a vízszintes helyzetű y1 tengely körül függőleges síkban forogni kezd.
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x
b) Adjuk meg a keret szöggyorsulását a kiinduló helyzetben!
Alkalmazzuk az impulzusmomentum-tételt: M = .
Merev test rögzített tengely körüli forgásánál L =   = , tehát
M = .
A forgatónyomaték általános esetben M = r  F  M = k F (k az erőkar).
k = r sinα
F
r
α
F
r
α
k

## Slide 14
Az egyes testekre az Fg gravitációs erő fejt ki forgatónyomatékot, Fg függőleges.
M = (riFgi)  M = (ki∙mig) = (ki∙mi)∙g
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x
Fg
Fg
Fg
Fg
Kiindulási állapotban az x tengely vízszintes  Fg  r  ki = xi
 M0 = (xi∙mi)∙g.
Behelyettesítve
M0 = (xi∙mi)∙g = [14+23+32+41]∙10 = 200 Nm.

## Slide 15
Az egyes testekre az Fg gravitációs erő fejt ki forgatónyomatékot, Fg függőleges.
M = (riFgi)  M = (ki∙mig) = (ki∙mi)∙g
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x
Fg
Fg
Fg
Fg
Kiindulási állapotban az x tengely vízszintes  Fg  r  ki = xi
 M0 = (xi∙mi)∙g.
Behelyettesítve
M0 = (xi∙mi)∙g = [14+23+32+41]∙10 = 200 Nm.
Átalakíthatjuk a forgatónyomaték képletét a tömegközéppontot bevezetve:
mivel xs = (ximi)/(mi), ezért
(ximi) = (mi) ∙ xs , tehát M0 = (mi)∙xs∙g = 10·2·10 = 200 Nm.

## Slide 16
Az egyes testekre az Fg gravitációs erő fejt ki forgatónyomatékot, Fg függőleges.
M = (riFgi)  M = (ki∙mig) = (ki∙mi)∙g
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x
Fg
Fg
Fg
Fg
Kiindulási állapotban az x tengely vízszintes  Fg  r  ki = xi
 M0 = (xi∙mi)∙g.
Behelyettesítve
M0 = (xi∙mi)∙g = [14+23+32+41]∙10 = 200 Nm.
Átalakíthatjuk a forgatónyomaték képletét a tömegközéppontot bevezetve:
mivel xs = (ximi)/(mi), ezért
(ximi) = (mi) ∙ xs , tehát M0 = (mi)∙xs∙g = 10·2·10 = 200 Nm.
M0 = 0
A tehetetlenségi nyomaték a megfelelő forgástengelyre  = y1 = 50 kgm2
 vízszintes helyzetben 0 = M0 / y1 = 200 / 50 = 4 s–2 szöggyorsulással indul a keret.

## Slide 17
c) Adjuk meg a 4 kg-os és az 1 kg-os test gyorsulását a kiinduló helyzetben!
3 kg
1 kg
2 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
2 m
3 m
x
Fg
Fg
Fg
Fg
Az egyes pontok gyorsulása
ai = Ri, ahol Ri a körpálya sugara, a test távolsága a forgástengelytől.
Itt most Ri = xi.
A 4 kg-os testre a4 = x4 = 14 = 4 m/s2,
az 1 kg-os testre a1 = x1 = 44 = 16 m/s2 (ami nagyobb g-nél!)

## Slide 18
d) Mekkora a gravitációs erők forgatónyomatéka az y1 tengelyre, amikor a keret a vízszintessel 30-os szöget zár be?
2 m
3 m
2 kg
3 kg
1 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
x
Fg
Fg
Fg
Fg
x
k
Az erőkar ki = xicos ;
a forgatónyomaték M = (ki∙Fgi) = (xicos ∙ mig) = M0cos
 M30 = M0cos30 = 200cos30 = 173,2 Nm.
F
r
α
k


## Slide 19
e) Adjuk meg a keret szögsebességét a vízszintessel bezárt szög függvényében!
ÍGY NEM KELL TUDNI MEGOLDANI A ZH-N:
Az impulzusmomentum-tétel szerint
 = M   = = = M /  = M0 /  cos.
A differenciálegyenlet megoldása a (t) függvény, amiből kifejezhető (),
de az alábbi átalakítással közvetlenül a szögsebességet kaphatjuk meg a szög függvényében:
 = = d/dt = d/d  d/dt =  · d/d, tehát
 · d/d = M0/ cos  szeparálva  d = M0/  cos d
 integrálva, és felhasználva, hogy  = 0-nál  = 0: ½2 = M0/ sin.
Behelyettesítve: 2 = 2∙M0/y1 sin = 2∙200/50sin = 8sin  s–1.

## Slide 20
e) Adjuk meg a keret szögsebességét a vízszintessel bezárt szög függvényében!
Ha a keret a tengely körül súrlódásmentesen fordul el, akkor a feladat megoldható energia-megmaradással:
Emech = Epot + Ekin,forg = konst.
Epot = mgz,
a forgási kinetikus energia Ekin,forg = ½2,
tehát
Emech = mgz + ½2 = konst.
2 m
3 m
2 kg
3 kg
1 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
x
x


## Slide 21
e) Adjuk meg a keret szögsebességét a vízszintessel bezárt szög függvényében!
Ha a keret a tengely körül súrlódásmentesen fordul el, akkor a feladat megoldható energia-megmaradással:
Emech = Epot + Ekin,forg = konst.
Epot = mgz,
a forgási kinetikus energia Ekin,forg = ½2,
tehát
Emech = mgz + ½2 = konst.
A helyzeti energiát számolhatjuk az egyes tömegpontok helyzeti energiájának összegeként, vagy gyorsabb, ha az össztömeggel és a tömegközéppont koordinátájával számolunk.
Pl. az induló helyzet vízszintes síkjának magasságát tekintve a zérus pontnak (zs,0 = 0),  szögelfordulás esetén zs, = – xssin
xs sin
2 m
3 m
2 kg
3 kg
1 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
x
x


xs

## Slide 22
e) Adjuk meg a keret szögsebességét a vízszintessel bezárt szög függvényében!
Ha a keret a tengely körül súrlódásmentesen fordul el, akkor a feladat megoldható energia-megmaradással:
Emech = Epot + Ekin,forg = konst.
Epot = mgz,
a forgási kinetikus energia Ekin,forg = ½2,
tehát
Emech = mgz + ½2 = konst.
2 m
3 m
2 kg
3 kg
1 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
x
x

A helyzeti energiát számolhatjuk az egyes tömegpontok helyzeti energiájának összegeként, vagy gyorsabb, ha az össztömeggel és a tömegközéppont koordinátájával számolunk.
Pl. az induló helyzet vízszintes síkjának magasságát tekintve a zérus pontnak (zs,0 = 0),  szögelfordulás esetén zs, = – xssin:
a kiinduló helyzetben Epot = 0 és  = 0  Ekin,forg = 0;
 szögelfordulás esetén Epot = (mi)g(–xssin) és Ekin,forg = ½y12 :
0 + 0 = –(mi)gxssin + ½y12

## Slide 23
e) Adjuk meg a keret szögsebességét a vízszintessel bezárt szög függvényében!
Ha a keret a tengely körül súrlódásmentesen fordul el, akkor a feladat megoldható energia-megmaradással:
Emech = Epot + Ekin,forg = konst.
Epot = mgz,
a forgási kinetikus energia Ekin,forg = ½2,
tehát
Emech = mgz + ½2 = konst.
2 m
3 m
2 kg
3 kg
1 kg
4 kg
y1
4 m
0
1 m
x
x

A helyzeti energiát számolhatjuk az egyes tömegpontok helyzeti energiájának összegeként, vagy gyorsabb, ha az össztömeggel és a tömegközéppont koordinátájával számolunk.
Pl. az induló helyzet vízszintes síkjának magasságát tekintve a zérus pontnak (zs,0 = 0),  szögelfordulás esetén zs, = – xssin:
a kiinduló helyzetben Epot = 0 és  = 0  Ekin,forg = 0;
 szögelfordulás esetén Epot = (mi)g(–xssin) és Ekin,forg = ½y12 :
0 + 0 = –(mi)gxssin + ½y12  .
Behelyettesítve: s–1.