## Slide 1
9/2. Függőlegesen fellógatott M tömegű, ℓ hosszúságú homogén rúd alsó pontjához vízszintes v sebességgel érkezve hozzátapad egy m tömegű golyó.
a) Mekkora szögsebességgel indul a rúd a hozzátapadt golyóval?
b) Maximum mekkora szöggel lendül ki?

v
m

## Slide 2
a) Ütközés után a rúd a hozzátapadt golyóval a rúd rögzítési pontja – mint rögzített tengely – körül forgó mozgásba kezd.
Az ütközésnél az impulzus nem marad meg, mert az ütközés pillanatában a merev rúd közvetítésével a rögzítési pontban fellép egy Fr erő (ellentétben a matematikai ingával, ahol a kötél nem közvetít erőt a rögzítési ponthoz), vagyis a rúd + golyó rendszerre ható külső erők eredője nem zérus.
Viszont a külső erők forgatónyomatéka a rögzítési pontra az ütközés pillanatában zérus, így a rúd + golyó rendszernek a forgástengelyre vonatkoztatott impulzusmomentuma az ütközés előtt ill. után megegyezik.
F
m
Fr
Fg
Ft

## Slide 3
a) Ütközés után a rúd a hozzátapadt golyóval a rúd rögzítési pontja – mint rögzített tengely – körül forgó mozgásba kezd.
Az ütközésnél az impulzus nem marad meg, mert az ütközés pillanatában a merev rúd közvetítésével a rögzítési pontban fellép egy Fr erő (ellentétben a matematikai ingával, ahol a kötél nem közvetít erőt a rögzítési ponthoz), vagyis a rúd + golyó rendszerre ható külső erők eredője nem zérus.
Viszont a külső erők forgatónyomatéka a rögzítési pontra az ütközés pillanatában zérus, így a rúd + golyó rendszernek a forgástengelyre vonatkoztatott impulzusmomentuma az ütközés előtt ill. után megegyezik.
A rendszer impulzusmomentumának csak a nagyságát felírva
ütközés előtt a golyó impulzusa p = mv,
ennek momentuma a forgástengelyre L = mvℓ (a rúd impulzusmomentuma pedig zérus),
v
m

## Slide 4
a) Ütközés után a rúd a hozzátapadt golyóval a rúd rögzítési pontja – mint rögzített tengely – körül forgó mozgásba kezd.
Az ütközésnél az impulzus nem marad meg, mert az ütközés pillanatában a merev rúd közvetítésével a rögzítési pontban fellép egy Fr erő (ellentétben a matematikai ingával, ahol a kötél nem közvetít erőt a rögzítési ponthoz), vagyis a rúd + golyó rendszerre ható külső erők eredője nem zérus.
Viszont a külső erők forgatónyomatéka a rögzítési pontra az ütközés pillanatában zérus, így a rúd + golyó rendszernek a forgástengelyre vonatkoztatott impulzusmomentuma az ütközés előtt ill. után megegyezik.
A rendszer impulzusmomentumának csak a nagyságát felírva
ütközés előtt a golyó impulzusa p = mv,
ennek momentuma a forgástengelyre L = mvℓ (a rúd impulzusmomentuma pedig zérus),
ütközés után a rúd + golyó rendszer impulzusmomentuma L = 0.
v
m

## Slide 5
a rúd tehetetlenségi nyomatéka a végpontjára:
rúd, vég = ⅓Mℓ2
(ld. a táblázatot a bevezetőben),
a golyó tehetetlenségi nyomatéka az ℓ távolságra levő pontra:
golyó = mℓ2,
tehát
 = rúd, vég + golyó = ⅓Mℓ2 + mℓ2 .
m
 a rúd + golyó rendszer tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre, azaz a felfüggesztési pontra nézve:

## Slide 6
a rúd tehetetlenségi nyomatéka a végpontjára:
rúd, vég = ⅓Mℓ2
(ld. a táblázatot a bevezetőben),
a golyó tehetetlenségi nyomatéka az ℓ távolságra levő pontra:
golyó = mℓ2,
tehát
 = rúd, vég + golyó = ⅓Mℓ2 + mℓ2 .
m
 a rúd + golyó rendszer tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre, azaz a felfüggesztési pontra nézve:
Az impulzusmomentum-megmaradás:
mvℓ = (⅓Mℓ2 + mℓ2) 0
 0 = m/(⅓M+m)  v/ℓ a szögsebesség induláskor.
(A golyó a rúd végére tapadva 0·ℓ = m/(⅓M+m)v sebességgel indul, vagyis m/(⅓M+m) -ed részére lassul.)

## Slide 7
b) Mivel a rúd súrlódásmentesen fordul, energia-megmaradással számíthatjuk, milyen magasra lendül ki:
Emech = Epot + Ekin,forg = Σmgz + ½2 = konst.
Az m tömeg emelkedése
h = ℓ(1–cos).
A rúd súlypontja a rúd felénél van, így a rúd súlypontjának emelkedése
½h = ½ℓ(1–cos) .

h
ℓ
ℓ cos
Az energia-megmaradás:
0 + ½02 = mgℓ(1– cos) + Mg½ℓ(1–cos) + 0 .

## Slide 8
b) Mivel a rúd súrlódásmentesen fordul, energia-megmaradással számíthatjuk, milyen magasra lendül ki:
Emech = Epot + Ekin,forg = mgz + ½2 = konst.
Az m tömeg emelkedése
h = ℓ(1–cos).
A rúd súlypontja a rúd felénél van, így a rúd súlypontjának emelkedése
½h = ½ℓ(1–cos) .

h
ℓ
ℓ cos
Az energia-megmaradás:
0 + ½02 = mgℓ(1– cos) + Mg½ℓ(1–cos) + 0 .
A bal oldal  = ⅓Mℓ2 + mℓ2 és 0 = m/(⅓M+m)  v/ℓ behelyettesítésével
½02 = ½ (⅓Mℓ2 + mℓ2) [m/(⅓M + m)  v/ℓ]2 = … = ½mv2 · m/(⅓M+m).
[Látható, hogy az ütközés utáni ½02 forgási kinetikus energia kisebb, mint az ütközés előtti ½mv2 kinetikus energia, mert az ütközés rugalmatlan.]

## Slide 9
b) Mivel a rúd súrlódásmentesen fordul, energia-megmaradással számíthatjuk, milyen magasra lendül ki:
Emech = Epot + Ekin,forg = mgz + ½2 = konst.
Az m tömeg emelkedése
h = ℓ(1–cos).
A rúd súlypontja a rúd felénél van, így a rúd súlypontjának emelkedése
½h = ½ℓ(1–cos) .

h
ℓ
ℓ cos
Az energia-megmaradás:
0 + ½02 = mgℓ(1– cos) + Mg½ℓ(1–cos) + 0 .
A bal oldal  = ⅓Mℓ2 + mℓ2 és 0 = m/(⅓M+m)  v/ℓ behelyettesítésével
½02 = ½ (⅓Mℓ2 + mℓ2) [m/(⅓M + m)  v/ℓ]2 = … = ½mv2 · m/(⅓M+m).
[Látható, hogy az ütközés utáni ½02 forgási kinetikus energia kisebb, mint az ütközés előtti ½mv2 kinetikus energia, mert az ütközés rugalmatlan.]
A jobb oldal mgℓ(1– cos) + Mg½ℓ(1–cos) = (m+½M)gℓ(1–cos).
Tehát
½mv2 · m/(⅓M+m) = (m+½M)gℓ(1–cos) 