## Slide 1
9/4.
M tömegű, R sugarú csigára feltekert fonálon m tömegű teher függ a földtől
h magasságban.
Elengedve milyen végsebességgel érkezik le?
A kötél nem csúszik meg a csigán, a csiga súrlódása elhanyagolható.
M, R
m
h

## Slide 2
M, R
m
h
MO.
A súrlódás elhanyagolható, ezért a csiga + teher rendszerre érvényes az energia-megmaradás.
A csiga + teher rendszer mechanikai energiája tartalmazza a teher helyzeti és kinetikus energiáját és a csiga forgási kinetikus energiáját:
Emech = Epot + Ekin + Ekin,forg = mgz + ½mv2 + ½2 = konst.

## Slide 3
M, R
m
h
MO.
A súrlódás elhanyagolható, ezért a csiga + teher rendszerre érvényes az energia-megmaradás.
A csiga + teher rendszer mechanikai energiája tartalmazza a teher helyzeti és kinetikus energiáját és a csiga forgási kinetikus energiáját:
Emech = Epot + Ekin + Ekin,forg = mgz + ½mv2 + ½2 = konst.
Kezdetben a kinetikus energia zérus,
és a potenciális energia zérus pontját a földre felvéve
Epot = mgh.
A földre érkezve Epot = 0;
az m tömegnek v sebessége van: Ekin = ½mv2 ,
és a csigának  szögsebessége van: Ekin,forg = ½2,
tehát az energia-megmaradás:
mgh + 0 + 0 = 0 + ½mv2 + ½2 .

## Slide 4
A csiga egy korong (henger), aminek a tehetetlenségi nyomatéka a közepén átmenő tengelyre
 = ½MR2 (ld. a bevezetőt, ill. a 9/12. feladatot).
Ha a kötél nem csúszik meg a csigán, akkor a csiga szögsebessége és az m tömeg, azaz a kötél sebessége között érvényes, hogy
 = v/R.
Ezeket behelyettesítve a forgási kinetikus energiába
Ekin,forg = ½2 = ½ (½ MR2)(v/R)2 = … = ½ (M/2) v2 ,
Tehát
mgh = ½ mv2 + ½ (M/2) v2 = ½ (m + M/2) v2
 .